## Slide 1: HISLAB_112碩_讀書會
Week 02 – 影像處理
Reporter:余承儒

## Slide 2: 學習大綱
1.視覺感知
2.光源與電磁頻譜
3.影像感知與擷取
4.影像取樣與量化
5.像素間之基本關係
6.數位影像處理相關數位工具-線性代數
7.數位影像處理相關數位工具-機率
8.數位影像處理相關數位工具-集合

## Slide 3: 1.視覺感知
視網膜:人類的感知器，視覺接收器，代表相機的底片的角色
錐細胞(Cone):負責白晝的視覺，亮光視覺
桿細胞(Rod):負責夜晚的視覺，昏暗視覺

## Slide 4: 人類視覺的假象(1/2)
馬赫帶:在明暗交界處感到亮處更亮，暗處更暗的現象

## Slide 5: 人類視覺的假象(2/2)
光學錯覺:指透過幾何排列、視覺成像規律等手段，製作有「視覺欺騙」的效果

## Slide 6: 2.光源與電磁頻譜

## Slide 7: 人類對光的感知
單色光:強度、灰階度
彩色光:光輝、亮度、光亮
可見光的辨識範圍:0.43um(紫)~0.79um(紅)

## Slide 8: 光輝
Def:從光源流出的能量，單位為瓦(W)

## Slide 9: 亮度
Def:觀察者感受的能量大小的衡量，單位為流明(lm)，在計算時，需要考慮到不同波長光的感知強度

## Slide 10: 光亮
Def:對於光的感受的一種主觀描述，實際不能被量測出來

## Slide 12: 3.影像感應與擷取
影像的產生:照明+景物反射或吸收能量

## Slide 13: 成像感測器
線影像感測器:高解析度
面影像感測器

## Slide 14: 面影像感測器
視野範圍(FOV):從影像感測器上看到的物體範圍， FOV越大，能夠看到的範圍就越廣，反之則越小
解析度(Res):影像感測器的像素分辨率，通常用pixel表示
工作距離(WD):影像感測器到物件的距離。
景深(DOF):影像感測器能夠保持清晰的焦點範圍

## Slide 15: 線影像感測器取像案例
OA掃描器 電腦斷層掃描CAT
無人載具空中成像

## Slide 16: 2D影像成型
1.光源
2.物體
3.反射物體部分光源
4.image sensor 成像
5.量化和取樣

## Slide 17: 視覺系統打光方式
正向打光:呈現物體表面特徵
背向打光:呈現物體輪廓表現 EX:量硬幣的半徑

## Slide 18: 4.影像取樣與量化
連續影像轉換成數位影像需要取樣(sampling)與量化(Quantization)
取樣(sampling):在AB橫軸空座標上畫出等距的概念
量化(Quantization):將浮點數透過捨去法或四捨五入，整理成整數。

## Slide 19: 數位影像表達
連續影像f(s,t)取樣成二維陣列f(x,y)，
最後用數字表達(正規化)

## Slide 20: 空間解析度
Def:是指圖像中最小可分辨的空間大小，即圖像中兩個相鄰物體間最小的可分辨距離，每單位距離的的點數(dpi)
將低解析度(32x32)還原高解析度(1024x1024)有可能會發生blocking effect。

## Slide 21: 強度解析度
Def:指的是圖像中能夠表示的最小灰階度差異。強度解析度通常以比特（Bit）為單位來表示，通常為2的整數乘冪。
假輪廓(false contouring):指強度解析不足的效應

## Slide 22: 影像內插
增加或降低數字影像解析度的技術。當需要對低解析度的影像進行放大，或者對高解析度的影像進行縮小時，就需要使用影像內差的方法來進行處理，以便得到一個更高質量的影像。
方法:
1.近鄰內插法
2.雙線性內插法
3.雙立方內插
應用:
1.影像縮放
2.影像旋轉
3.影像捲曲
4.影像變形

## Slide 23: 最近鄰內差法
將缺失的像素值設為其最近的已知像素值，通常會導致鋸齒狀邊緣效應。

## Slide 24
從連續影像到數位影像需經過採樣和量化，在採樣過程中可能會有採樣不足，就需要數學的演算法來解決，ex:近鄰內插法、雙線性內插法。

## Slide 25: 5.像素間之基本關係
像素近鄰(Neighbors)關係:
四近鄰:表示一個像素與其上、下、左、右四個相鄰像素之間的關係
對角近鄰:描述圖像中像素之間的對角關係，左上、右上、左下、右下四個對角相鄰像素之間的關係
八近鄰:對角和四近鄰的聯集

## Slide 26: 像素連接性
令V來定義灰階強度值的集合，並從V取兩個像素p跟q
4-鄰接性:q在p的四近鄰中
8-鄰接性:q在p的八近鄰中
m-鄰接性:
1. q在p的四近鄰中。
OR
2. q在p的對角鄰接並且p和q的四近鄰連接交集沒有來自V的像素。

## Slide 27: 令v={1}，p,q,r =1
圖(a)中，p和q是m鄰接、8鄰接的。 q和r是m鄰接、4鄰接的。 p和r不鄰接。
圖(b)中，p和q是m鄰接、4鄰接的。 q和r是m鄰接、4鄰接的。 p和r是8鄰接、但不是m鄰接的（因為p和r的4近鄰交集中，有個q是屬於V的）。
圖(c)中，p和q是m鄰接、8鄰接的。 q和r是m鄰接、8鄰接的。 p和r不鄰接。
。

## Slide 28: 像素的連接性

## Slide 29: 像素的區域與邊界
八鄰接 :Ri和Rj相鄰
四鄰接: Ri和Rj不相鄰

## Slide 30: 邊界
Def:在區域R至少有一個像素和背景相鄰

## Slide 31: 像素的距離量測

## Slide 33: 6.數位影像處理相關數位工具-線性代數

## Slide 34: 線性VS非線性
線性運算:要滿足相加性和齊次性
相加性:a + b = b + a
齊次性:a*b = b*a

## Slide 35: 非線性運算-矩陣

## Slide 36: 陣列的運算
假設a、b為MxN的影像，就可以做他的四則運算，加減乘除。

## Slide 37: 空間運算
1.單一像素運算 2.鄰域運算 3.幾何空間運算
R:input的灰階值
S:output的灰階值ˊ

## Slide 38: 鄰域運算

## Slide 39: 幾何空間運算
圖像幾何空間中的像素位置進行操作，例如旋轉、平移、縮放和翻轉等

## Slide 40: 7.數位影像處理相關數位工具-機率

## Slide 42: 影像強化-直方圖等化
Rk為影像的強度值
nj為影像強度的個數
Sk為輸出的強度值

## Slide 43: Otsu
Otsu為自動門檻值決定法則，常用在選擇影像二值化的閥值上

## Slide 45: 8.數位影像處理相關數位工具-集合
集合運算:
C= AUB
D=A∩B
Ac
A-B

## Slide 46: 邏輯運算
NOT運算:
AND運算:
OR運算:
XOR運算:

## Slide 47: 模糊集合
Def:是指一個元素可能屬於這個集合的程度不是只有0或1，是依照類似的程度給予歸屬程度值。
Ex:設有一個集合A代表「年輕人」，若以年齡為準，20歲以下的人很可能會完全屬於集合A，但30歲的人可能只有一半的歸屬度，而40歲以上的人可能只有一點點隸屬度。因此，若以模糊集合的觀念來看，這些人的歸屬度可以分別為1、0.5和0.1。
前面提到的集合與邏輯運算是屬於清脆(crisp)的概念

## Slide 48: 模糊集合