## Slide 1: 彩色影像處理
8-1~8-6

## Slide 2: 目標
影像的色彩
色彩模型
虛擬色彩影像處理
彩色影像處理
以色彩為基礎的影像分割

## Slide 3: Part1 影像的色彩
色彩用於影像處理的原因
色彩是一種有效的描述子
人類能辨識的灰階值只有20幾級
人類可以辨識幾千種色彩的色度和強度

## Slide 4
彩色影像處理兩個主要領域
全色彩影像處理
  影像由全色彩影像感測器獲取
虛擬色彩影像處理
  對一種特定的單色強度或強度範圍賦予一種顏色

## Slide 5: 描述色彩的三種基本量
輻射度-->光源輻射出的總能量(瓦特)
照度--->觀察者從光源感受到的能量大小(流明)
亮度-->不可量測的主觀描述子

## Slide 6: 人眼錐狀體色彩的三個感應類別
65%可感應紅光
33%可感應綠光
2%可感應藍光
將紅綠藍定義為三原色

## Slide 7
三原色相加可產生光的不同顏色
紫色 青色 黃色
顏料原色定義
是以淺去光的顏色而呈現出的色彩
洋紅 青色 黃色

## Slide 8: 區分色彩特徵
亮度(brightness)具體表達色彩強度的概念
色調(hue)觀察者感知到主要色彩
飽和度(saturation)淨純度或色彩混和白光的數量
  飽和程度和加入白光的數量呈反比

## Slide 9: Part2 色彩模型
色彩模型皆源於硬體導向或應用導向
以色彩操作為目標
常用的硬體導向模型
RGB CMYK HSI

## Slide 10: RGB色彩影像
建立在直角座標系統上
以紅綠藍為主要頻譜呈現
次原色在另外三個頂點上
灰階值為黑色到白色的連線

## Slide 11: CMY和CMYK色彩模型(顏料原色)
印刷裝置大多採CMY模型
輸入裝置進行RGB to CMY轉換
青黃紫三色只能混出混濁黑色
加入(K)為第四種原色-->四色印刷
青色
洋紅
黃色

## Slide 12: HSI色彩模型
RGB模型對描述一個物體並不實用
色調(Hue)色彩的主要成分
飽和度(Saturation)色彩混和白光的程度
亮度

## Slide 13: 亮度
求得平面
  包含目標色彩點
  灰階軸垂直
此平面與灰階軸交點即為亮度

## Slide 14: 飽和度
求得平面
s向量指向目標點
s的大小即為飽和度

## Slide 15: 色調
S向量指向目標點
以紅色軸為基準
S向量與紅色軸的夾角即為色調

## Slide 16: 可形成三角形或是圓形的空間

## Slide 17: RGB轉換到HSI

## Slide 18: 操控HSI成分影像
改變色彩改變色調影像中對應區域的值

## Slide 19
原始影像
操作後影像

## Slide 20: 操控HIS成分影像
改變飽和度---->改變飽和度影像中對應區域的值

## Slide 22: 操控HSI成分影像
改變像素強度-->改變強度影像中對應區域的值
減少中央一半的強度值

## Slide 24: HSI轉換到RGB
已知HSI數值
0<=H<120 ，H不變
120<=H<240， H=H-120
240<=H<360 ，H=H-240

## Slide 25: Part3 虛擬色彩影像處理
虛擬色彩
指定色彩給灰階影像
供人觀看和解釋一影像中的灰階事件
相較於人眼能辨識的灰階，色彩資訊豐富許多

## Slide 26: 強度切片
將一張影像視為三維函數
設置與影像座標平面平行的平面
和此平面相交處進行切割
強度準位上的點用一種色彩
強度準位下用另一種色彩

## Slide 27
準位上
準位下

## Slide 28: 演算法
另[0,L-1]為灰階度 -在灰階l1,l2,….lp處定義p個平面
L0代表黑色[f(x,y)=0],l l-1代表白色[f(x,y)=L-1] 將區間表示為V1,V2,..Vp+1
F(x,y)= Ck if f(x,y)屬於Vk
Ck為伴隨區間Vk的色彩

## Slide 29: 焊接體x光影像
黑色部分為焊接體
白色部分為焊接缺陷
強度255
賦予強度255一種色彩
其他強度為另一種色彩

## Slide 30: 強度到色彩的轉換
將一輸入強度影像分別轉換成RGB元素
用平滑的非線性函數為基礎

## Slide 31: 機場X光掃描系統

## Slide 32
弦式波轉移函數

## Slide 33: 改變相位及頻率

## Slide 34: 上述為單張單色影像的應用
較多應用為將多張單色影像合成一張彩色影像
色彩平衡
結合影像
選取影像個別顯示

## Slide 35
紅光
綠光
藍光
近紅外光影像

## Slide 36
全彩影像
紅外光混和影像
以紅外光取代紅光

## Slide 37: Part4 全彩影像處理
全彩影像處理兩大類
個別處理成分影像，再形成複合彩色影像
直接處理彩色像素
彩色影像都有兩種以上成分
色彩像素可視為向量

## Slide 38: 每個點的色彩值為RGB座標原點指向該值的向量
(x,y)點的分量
(x,y)點的色彩值

## Slide 39: 個別色彩成分處理相當以向量為基礎的處理有兩個條件
處理程序適用於向量和純量
在向量分量上的處理和其他分量無關

## Slide 40: 鄰域平均處理
將鄰域中所有向量相加在除上鄰域向量的總數(直接處理)
將鄰域中的RGB個別做平均，最後形成向量(個別處理)

## Slide 41: 色彩轉換
處理單一色彩模型的彩色成分
並非色彩成分在不同模型間的轉換
G(x,y)=T[f(x,y)]
RGB色彩空間,n=3 CMYK色彩空間n=4

## Slide 42: CMYK色彩空間
青色
紫色
黃色
黑色

## Slide 43: RGB色彩空間
全彩影像
紅色成分
綠色成分
藍色成分

## Slide 44: HSI色彩空間
全彩影像
色調成分
飽和度成分
強度成分

## Slide 45
理論上
任何轉換都可在任何色彩模型上執行
實際上
某些運算會比較適合在特定模型上執行

## Slide 47: 降低強度運算
G(x,y)=0.7*f(x,y)

## Slide 48: 補色
在色彩圓上相對色調稱為補色
色彩補色在增強彩色影像較暗區域的細節上有用

## Slide 49
RGB轉移函數
HSI空間轉移函數

## Slide 50
色彩切片目的
顯示感興趣的顏色使他從背景凸顯出來
方法
用顏色定義出一個區域，當作遮罩並進行處理
將感興趣範圍以外的色彩映射到不重要的中性色彩區

## Slide 51
感興趣色彩
立方體寬度為w
中心點為a1,a2,a3…an
轉移函數

## Slide 52
球體半徑為R0
中心點為a1,a2,a3…an

## Slide 53: 分割出草莓
感興趣色彩
中心點(0.68630,0.1608,0.1922)
立方體寬度W=0.2549
球體半徑R0=0.1765

## Slide 54
立方體色彩切割
球體色彩切割
全彩影像

## Slide 55: 色調與色彩之修正
常用在圖片的增強和彩色的印製
影像色調範圍
高調影像 影像大部分資訊集中在高強度
低調影像 影像大部分資訊集中在低強度
中調影像 影像介於高調和低調間

## Slide 56: 色調修正
單調影像
高對比影像

## Slide 57: 色調修正
高強度影像
低強度影像

## Slide 58: 色調修正
低強度影像

## Slide 59: 色彩修正
由光譜分析判斷色彩成分
人類較敏感的顏色也可以當作判斷依據(人類皮膚)
加強色彩的方法
  減少影像中的互補色彩
  提高或減少兩個相鄰色彩比例

## Slide 60: 色彩修正
原始影像
紫色加重
紫色變弱
青色加重
青色變弱

## Slide 61: Part5 彩色影像平滑化與銳化
灰階影像的平滑化可視為空間濾波運算
  其中濾波遮罩有相同的值
  隨著遮罩滑過要平滑的影像
  期望欲平滑的影像中每個像素，以遮罩鄰域像素的平均來取代

## Slide 62: 平滑化
將成分向量取代純量強度值可以推廣到全彩影像

## Slide 63: 令Sxy表一組在RGB中位置(x,y)的鄰域集合
成分向量的平均
使用向量相加的特性得到
平滑化可以一個彩色接著一個執行

## Slide 64: 平滑化
紅色
綠色
藍色

## Slide 65
平滑化

## Slide 66: HIS表示的強度成分對影像平滑化處理較有效率
色調飽和度成分不動
強度成分平滑化後轉換成RGB影像

## Slide 67
色調成分
飽和度成分
強度成分

## Slide 68
HSI平滑化
RGB-HSI的差異

## Slide 69: 銳化
影像銳化的工具為拉普拉斯
在RGB色彩系統中，向量C的拉普拉斯為
所以可知全彩影像可以藉由個別計算每一成分影像來組合而成

## Slide 70: 銳化
RGB影像銳化
處理HIS強度
RGB影像

## Slide 71
HIS只對強度影像處理，色調跟飽和度皆不改變
RGB-HIS

## Slide 72: 彩色影像中的雜訊
通常彩色影像的雜訊在每個色彩通道有相同特性
雜訊成分在不同色彩通道有不同影響
特定通道的電子元件工作不正常
每一個色彩通道亮度有相對強度上的差異

## Slide 73
高斯雜訊破壞之紅色成分影像
高斯雜訊破壞之綠色成分影像
高斯雜訊破壞之藍色成分影像

## Slide 74
帶雜訊RGB影像

## Slide 75: 色調在雜訊上衰退很多

## Slide 76: 飽和度成分在雜訊上衰退很多

## Slide 77: 強度成分為RGB平均值

## Slide 78: 綠色成分被椒鹽雜訊所破壞

## Slide 79: HIS結果

## Slide 80: 小結
一個通道受影響，HIS的所有轉換將會受到影響
HIS計算會用到所有RGB成分

## Slide 81: Part6 以色彩為基礎的影像分割
HSI成分影像的使用
通常飽和度當成遮罩影像使用
強度影像較少用在彩色影像分割
強度影像不帶有任何彩色的資訊

## Slide 82: HIS色彩空間中的分割
原始影像
色調成分
欲分割的色彩

## Slide 83
飽和度
強度

## Slide 84
二元飽和遮罩(最大門檻值的10%)
飽和度成分

## Slide 85
遮罩與色調相乘結果

## Slide 86: *0.9

## Slide 87: RGB向量空間中的分割
影像中每個像素依是否色彩在指定範圍內分類
最簡單的測量範圍是歐基里德距離
若距離小於指定門檻值D0,Z和a的歐基里德距離為

## Slide 88: 只有球體內的點滿足指定的色彩準則

## Slide 89: 距離的通式

## Slide 90: RGB向量空間中的分割
球體或橢圓體在影像處理上相當耗費運算
折衷方式是使用立方體替代
沿著每一色彩軸的維度正比於每一軸之樣本的標準差

## Slide 91: RGB向量空間中的分割
計算目標區紅色成分平均值、標準差
定義盒子平均值為中心a，寬度為+-1.25個標準差

## Slide 92
RGB
HSI

## Slide 93: 彩色邊緣偵測
單位向量
向量點積形式:

## Slide 96
色彩空間梯度

## Slide 97: 對各個成分做梯度
紅色
綠色
藍色

## Slide 98: 彩色邊緣偵測
色彩空間的梯度
逐一影像計算相加的梯度
兩個梯度影像的差量